Paletový vozík CBD20J-Li3 s lithiovou baterií

Délka vidlic: 1150 mm
Celková délka: 1570 mm
Celková šířka: 550 mm
Hmotnost: 158 kg
Kapacita baterie: 48/20 V/Ah
Materiál kola: Polyuretan
Minimální výška: 85 mm
Výška zdvihu: 200 mm
Ovládání zdvihu: tlačítkem
Příslušenství: nabíjecí automat
Pohon: lithiová baterie
Vidlicová kola: Tandem polyuretan / ocel
Šířka vidlic: 150 mm

Nízkozdvižný elektrický vozík CBD20J s kvalitní lithiovou baterií .
Je odlehčený a díky malému poloměru otáčení se s ním snadno manipuluje, jak v úzkých uličkách mezi regály, tak i v nákladním prostoru přepravních automobilů.
Nosnost vozíku je 2000 kg.
Při manipulaci v omezených prostorách je předností tohoto vozíku možnost volby snížení rychlosti pojezdu.
Přičemž tato snížená rychlost funguje i ve svislé poloze oje vozíku.
Odlehčený a snadno ovladatelný model nízkozdvižného bateriového paletového vozíku je vhodný do běžných skladů se zpevněným povrchem.
Kvalitní lithiová baterie o kapacitě 48/20 V/Ah je opatřena bezpečnostní pojistkou.  Baterie lze nabíjet přímo ve vozíku nebo ji lze snadno vyjmout z vozíku a nabíjet externě. Z úplného vybití je baterie plně dobita za velmi krátkou dobu.